www.bahilkin.ru

ТОРГОВЫЙ АВТОМАТ

«БАХИЛКИН»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

| email: info@bahilkin.ru | тел. +7 (495) 258-42-35 |
| --- | --- |

## 1. Общая информация

1.1. Действие данного паспорта распространяется на торговый автомат «Бахилкин».

1.2. Перед проверкой и эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией оператора.

1.3. Все записи в паспорте производят только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются.

## 2. Основные сведения об изделии

2.1. Изготовителем изделия является ООО «Лиском Техно».

2.2. Автомат «Бахилкин» используется для продажи штучного товара в капсулах и рассчитан на работу в непрерывном режиме в условиях умеренного и холодного климата (ГОСТ Р 50444 исполнение УХЛ категории 4.2).

2.3. Питание автомата осуществляется от источника однофазного переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц.

2.4. Автомат «Бахилкин» соответствует требованиям безопасности российских ГОСТов: электрической, механической и пожарной безопасности – ГОСТ Р МЭК 60950, требованиям к допустимому уровню акустических шумов – ГОСТ 26329, эргономическим требованиям – ГОСТ Р50948, требованиям к уровню индустриальных радиопомех – ГОСТ Р 51318.22, требованиям по устойчивости к электромагнитным помехам – ГОСТ Р 51318.24, требованиям к эмиссии гармонических составляющих тока - ГОСТ Р 51317.3.2-99, требованиям к колебаниям напряжения  – ГОСТ Р 51317.3.3-99.

## 3. Основные технические данные

### 3.1 Основные характеристики аппарата

Допустимый диаметр капсул: 28-33 мм.

Объем рабочего отсека: 4000 капсул с бахилами.

Оснащен купюроприемником и/или монетоприемником.

Стоимость капсулы – программируемая, от 1 рубля.

Корпус: алюминиевый профиль, ламинированная ДСП, сверхпрочное стекло.

LCD-дисплей.

Отдельный отсек для монетоприемника и купюроприемника, запирающийся на ключ.

Максимальная расчетная нагрузка: выдача 400 капсул в день.

Выдача сдачи (монетами одного или двух номиналов) — опционально.

GSM-модуль — опционально.

### 3.2 Скорость работы

Время выдачи одной бахилы после внесения денег – 1,5 секунды.

### 3.3 Габаритные размеры

| Высота | 1810 мм |
| --- | --- |
| Глубина | 410 мм |
| Ширина | 410 мм |

Вес аппарата: 43 кг (в полной комплектации).

### 3.4 Окружающая среда

Температура окружающей среды

Допустимый диапазон: 10° – 32°C

Рекомендуемый диапазон: 16° – 30°C

Влажность воздуха

Допустимый диапазон: 20 – 80%

Рекомендуемый диапазон: 30 – 70%

### 3.5 Электрические характеристики

Напряжение питания:  220-240 В

Потребление электроэнергии:

В режиме работы: 70 Вт

В режиме ожидания: 5 Вт

Аппарат оснащен сетевым фильтром для защиты от помех по питанию.

## 4. Комплектация поставки

## 5. Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок на автомат составляет 12 месяцев с момента продажи. В течение указанного срока Изготовитель обязуется производить безвозмездный ремонт или заменять вышедшие из строя узлы.

5.2 Гарантийное обслуживание осуществляется на основании паспорта изделия.

5.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии;

- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения;

- при наличии повреждений деталей изделия после ввода его в эксплуатацию, вызванных механическими воздействиями (удары, падения, царапины и т.п.), попаданием влаги, воздействием огня и прочими агрессивными воздействиями, а так же повреждений, вызванных насекомыми, грызунами и т.п.;

- при нарушении пломбирования завода-изготовителя составных частей или отсутствии (повреждении) защитных наклеек завода-изготовителя.

При наступлении гарантийного случая Покупатель самостоятельно доставляет автомат в сервисный центр Производителя, либо полностью оплачивает транспортные расходы, вызванные выездом сервисного инженера.

## 6. Транспортирование и хранение

6.1 Условия транспортирования и хранения автомата «Бахилкин» соответствуют:

1) условия транспортирования - в части воздействия:

- механических нагрузок - группе "С" по ГОСТ23216-78;

- климатических факторов - группе 2 ("С") по ГОСТ 15150-69;

2) условия хранения в части воздействия климатических факторов:

- группе 1 ("Л") по ГОСТ 15150-69.

## 7. Свидетельство о приемке

Автомат «Бахилкин» с заводским серийным номером, указанным в п.8 данного документа, принят на соответствие ТУ 4262-001-82467532-2007 и признан годным к эксплуатации.

Сотрудник ОТК

_______________       /                                             /

личная подпись

_______________

месяц, число

## 8. Серийный номер и дата продажи

8.1 Серийный номер

_________________________

(заполняет изготовитель)

М.П.

8.2 Дата продажи

_________________________

(заполняет продавец)

М.П.

## Контактная информация производителя

ООО «Лиском Техно»

129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101В, стр. 1, офис 509

Тел./факс: +7 (495) 258-42-35

e-mail: info@liskom.ru

Адрес службы поддержки, производственного подразделения, а также адрес для пересылки корреспонденции – на сайте www.liskom.ru

Схема проезда в офис:

# Text boxes

| № п.п. | Наименование | Количество (штук) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомат «Бахилкин» | 1 |
| 2 | Съемная емкость для монет | 1 |
| 3 | Инструкция оператора | 1 |
| 4 | Паспорт | 1 |
| 5 | Комплект наклеек (4 вида) | 1 |
| 6 | Сетевой шнур | 1 |
| 7 | Ключи | 4 |
| 8 | Комплект упаковки | 1 |